OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL COM CALÇADAS

LOCAL: RUAS DO CONJUNTO JOSÉ PEREIRA - OURO BRANCO/RN.

DATA: 10/05/2017

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

* RUA ANTÔNIO RENATO DE SOUSA *

- Regularização e compactação de sub-leito – (107,00m x 7,00m) = 749,00m²

- Locação corrida – (107,00m x 2) = 214,00m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – 193,00m x 0,20m x 0,20m) = 7,72m³

- Meio fio em pedra granítica – – (107,00m x 2) = 214,00m – (7,00m x 3) = 193,00m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica - (107,00m x 7,00m) = 749,00m²

- Placa de identificação com o nome da rua – 1unid

* RUA MARGINAL DA RN 089 *

- Regularização e compactação de sub-leito – (100,00m x 7,00m) = 700,00m²

- Locação corrida – (100,00m x 2) = 200,00m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – (193,00m x 0,20m x 0,20m = 7,72m³

- Meio fio em pedra granítica – (100,00m x 2) = 200,00m – 7,00m = 193,00m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica - (100,00m x 7,00m) = 700,00m²

* RUA INÁCIA FRANCISCA DE OLIVEIRA *

- Regularização e compactação de sub-leito – (94,00m x 7,00m) = 658,00m²

- Locação corrida – (94,00m x 2) = 188,00m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – (188,00m x 0,20m x 0,20m = 7,52m³

- Meio fio em pedra granítica - (94,00m x 2) = 188,00m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica – (94,00m x 7,00m) = 658,00m²

- Placa de regularização/advertência em aço galvanizado – 2unid x 0,3465m² = 0,69m²

- Suporte para placas – 2unid

- Placa de identificação com o nome da rua – 1unid

* RUA JOÃO PEDRO DE FIGUEIREDO *

- Regularização e compactação de sub-leito – (94,00m x 7,00m) = 658,00m²

- Locação corrida – (94,00m x 2) = 188,00m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – (188,00m x 0,20m x 0,20m = 7,52m³

- Meio fio em pedra granítica - (94,00m x 2) = 188,00m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica – (94,00m x 7,00m) = 658,00m²

- Placa de regularização/advertência em aço galvanizado – 2unid x 0,3465m² = 0,69m²

- Suporte para placas – 2unid

- Placa de identificação com o nome da rua – 1unid

* RUA JOÃO JOSÉ DA COSTA *

- Regularização e compactação de sub-leito – (109,00m x 7,00m) + (10,00m x 4,00m) = 803,00m²

- Locação corrida – (113,00m x 2) = 226,00m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – (219,00m x 0,20m x 0,20m = 8,76m³

- Meio fio em pedra granítica - (113,00m x 2) – 7,00m = 219,00m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica - (109,00m x 7,00m) + (10,00m x 4,00m) = 803,00m²

- Placa de regularização/advertência em aço galvanizado – 2unid x 0,3465m² = 0,69m²

- Suporte para placas – 2unid

- Placa de identificação com o nome da rua – 1unid

## CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

- Aterro apiloado com empréstimo – 88,84m³

  - Calçada quadra 1 – 296,16m² x 0,15m = 44,42m³

  - Calçada quadra 2 – 296,16m² x 0,15m = 44,42m³

- Escavação manual de vala – 9,28m³

  - Calçada quadra 1 – (33,00m x 2) + (2,50m x 10 x 2) = 116,00m x 0,20m x 0,20m = 4,64m³

  - Calçada quadra 1 – (33,00m x 2) + (2,50m x 10 x 2) = 116,00m x 0,20m x 0,20m = 4,64m³

- Embasamento de tijolo cerâmico – 11,60m³

  - Calçada quadra 1 – (33,00m x 2) + (2,50m x 10 x 2) = 116,00m x 0,20m x 0,25m = 5,80m³

  - Calçada quadra 1 – (33,00m x 2) + (2,50m x 10 x 2) = 116,00m x 0,20m x 0,25m = 5,80m³

- Reboco em parede – 34,80m²

  - Calçada quadra 1 – (33,00m x 2) + (2,50m x 10 x 2) = 116,00m x 0,15m = 17,40m²

  - Calçada quadra 2 – (33,00m x 2) + (2,50m x 10 x 2) = 116,00m x 0,15m = 17,40m²

- Contrapiso em concreto simples – 592,32m²

  - Calçada quadra 1 – 296,16m²

  - Calçada quadra 2 – 296,16m²

- Piso tátil de alerta – 123,40m²

  - Calçada quadra 1 – (254m + (1,50m x 2 x 4)) – (4,80m x 4) = 246,80m x 0,25m = 61,70m²

  - Calçada quadra 2 – (254m + (1,50m x 2 x 4)) – (4,80m x 4) = 246,80m x 0,25m = 61,70m²

- Piso cascalhinho de brita miúda – 620,60m²

  - Calçada quadra 1 – 296,16m² - 61,70m² = 234,46m²

  - Calçada quadra 2 – 296,16m² - 61,70m² = 234,46m²

- Caiação em parede – 34,80m²

  - Calçada quadra 1 – (33,00m x 2) + (2,50m x 10 x 2) = 116,00m x 0,15m = 17,40m²

  - Calçada quadra 2 – (33,00m x 2) + (2,50m x 10 x 2) = 116,00m x 0,15m = 17,40m²