OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUAS: VALETIM LOPES, TENENTE AUGUSTO E VER. ISNALDO FRANCISCO DE AZEVEDO – OURO BRANCO/RN.

DATA: 16/11/2015

EMENDA PARLAMENTAR: 07/2014

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

* TRECHO DA RUA VALETIM LOPES*

- Regularização e compactação de sub-leito – (105,50m x 7,20m) + (15,00m x 7,20m) = 867,60m²

- Locação corrida – (105,50m + 15,00m) x 2 = 241,00m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – 241,00m x 0,20m x 0,20m) = 9,64m³

- Meio fio em pedra granítica – (105,50m + 15,00m) x 2 = 241,00m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica - (105,50m x 7,20m) + (15,00m x 7,20m) = 867,60m²

- Caiação de meio fio – (105,50m + 15,00m) x 2 = 241,00m x 0,30m = 73,30m²

- Placa de regularização/advertência em aço galvanizado – 1unid x 0,3465m² = 0,35m²

- Placa de identificação com o nome da rua – 1unid

* RUA TENENTE AUGUSTO *

- Regularização e compactação de sub-leito – (104,30m x 7,50m) = 782,25m²

- Locação corrida – (104,30m x 2) = 208,60m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – (208,60m x 0,20m x 0,20m = 8,34m³

- Meio fio em pedra granítica – (104,30m x 2) = 208,60m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica - (104,30m x 7,50m) = 782,25m²

- Caiação de meio fio – (104,30m x 2) = 208,60m x 0,30m = 62,58m²

- Placa de regularização/advertência em aço galvanizado – 1unid x 0,3465m² = 0,35m²

- Placa de identificação com o nome da rua – 1unid

* RUA VER. ISNALDO FRANCISCO DE AZEVEDO *

- Regularização e compactação de sub-leito – (70,00m x 9,00m) = 630,00m²

- Locação corrida – (70,00m x 2) = 140,00m

- Escavação manual de vala (para assentamento de meio fio) – (140,00m x 0,20m x 0,20m = 5,60m³

- Meio fio em pedra granítica – (70,00m x 2) = 140,00m

- Pavimentação a paralelepípedo em pedra granítica - (70,00m x 9,00m) = 630,00m²

- Caiação de meio fio – (70,00m x 2) = 140,00m x 0,30m = 42,00m²

- Placa de regularização/advertência em aço galvanizado – 1unid x 0,3465m² = 0,35m²

- Placa de identificação com o nome da rua – 1unid